附件4

快递专用电动三轮车专用号牌（式样）

一、浙江省快递专用电动三轮车号牌

二、号牌主要参数：

- 整版尺寸为长220×宽140×厚度3.5mm；

（2）建议材质：PC+合金料；

（3）颜色为绿底（色号：C100 Y0 M100 K0）白字白线框；

（4）“温州”代表支队名称；字体为方正粗圆简体，字号100，字符间距550，位置：居中，距离最顶部2.5cm；

（5）数字字体为方正粗圆简体，居中，字号200，字符间距10，位置：居中，距离最底部2.0cm；

（6）黑框宽度为0.25cm，离边0.4cm；

（7）车牌孔为圆角矩形，长2.0高0.75cm，距离左右边线（非黑框）各2.2cm，距离最上端1cm；

（8）二维码为2.5cm×2.5cm的正方形，位置：居中，即距离两端各9.75cm，距离最上端1.5cm。